## Slide 1
Le compresseur d’air
Fonction: Comprimer de l’air pour gonfler un pneu par exemple ou faire fonctionner un vérin pneumatique
Phase1: Quand le piston descend, Le clapet d’admission s’ouvre pour faire rentrer l’air et le clapet d’échappement est fermé
Phase2: Quand le piston monte, Le clapet d’échappement s’ouvre pour faire sortir l’air comprimé et le clapet d’admission est fermé
FONCTIONNEMENT: Le moteur tourne; la vitesse est réduite grâce au réducteur (pignon + roue dentée). Le vilebrequin transforme le mouvement et permet au piston de monter (comprimer) et descendre (aspirer).
CORRECTION